## Slide 1
数字逻辑
——期末经验分享
分享人：叶博豪
qq: 2453221645

## Slide 2
PART 01
PART 02
PART 03
逻辑代数基础
组合逻辑电路
时序逻辑电路
PART 04
Verilog代码

## Slide 3
一. 填空题（关键路径，有个码的表示范围）
二.画图题（一个常规，一个编码器用端口画图）
三.应用题（组合逻辑分析血型匹配）
四.代码题（加法器，编码器，状态机？）
去年试题

## Slide 4
01
逻辑代数基础

## Slide 5
整数转换二进制
小数转化二进制

## Slide 6
对于正数，原码补码反码都一样
对于负数，反码符号位不变其他位取反
补码在反码基础上+1
1.十进制数(-27)转换为8位二进制数
原码（ 10011011 ），补码（ 11100101 ）
补充：8421BCD码 余3码

## Slide 7
最小项m：所有变量用且只用一次的乘积项。
原变量记为 1，非变量记为 0，下标为对应十进制值。Eg: m5= (101)2->(5)10
最大项M：所有变量用且只用一次的和项。
原变量记为 0，反变量记为 1，下标为对应十进制值。Eg: M5=
最大项M与最小项m的编号是互补的
考察逻辑运算基本知识，如基本运算、基本定律等，题型可能是求对偶、求反、公式求化简、最大项、最小项。

## Slide 8
求反、求对偶

## Slide 9
卡诺图：
卡诺图通常为正方形或矩形均匀分成2n个小格，每个小格代表一个最小项。
单元格对应的最小项按格雷码摆放
任何两个相邻单元格对应的最小项只有一个变量取值不同
画圈方法：
卡诺图

## Slide 10
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
AB
CD
无关项d或x，可以替代1或0，不需要全部圈起
圈“1”构成与项，相加形成最简与或式。
圈“0”构成和项，相乘形成最简或与式。

## Slide 11
逻辑相邻：两个最小项只有一个变量的取值不同
几何相邻：代表最小项的小方格在图中位置相邻
逻辑相邻的最小项也是几何相邻的

## Slide 12
02
PART TWO
组合逻辑电路

## Slide 13
组合逻辑电路
竞争冒险概念：信号由于经由不同路径传输达到某⼀汇合点的时间有先有后的现象，就称之为竞争;由于竞争现象所引起的电路输出发⽣瞬间错误的现象，就称之为冒险。
竞争不⼀定有冒险，但出现了冒险就⼀定存在竞争。
检查竞争的⽅式：1. 逻辑表达式化简后有Y=A+A’ /Y=AA’ ；2. 卡诺图有几何相邻；
改善冒险的⽅式：1.引⼊封锁脉冲 2.引⼊选通脉冲 3.引⼊滤波电容 4.改变逻辑表达式，设置冗余项

## Slide 14
组合逻辑电路的分析 ps:不过考试通常考组合逻辑电路设计

## Slide 15
组合逻辑电路的设计

## Slide 16
ps:去年组合逻辑就考的血型匹配问题（跟这道题非常像，几乎一样？

## Slide 17
了解熟悉几种常用组合逻辑器件的基本原理，去年也考了一个利用编码器的变体？

## Slide 18
03
PART THREE
时序逻辑电路

## Slide 19
时序逻辑电路的分类
ps:我记得好像只考同步时序逻辑电路

## Slide 20
基本R-S触发器
同步R-S触发器（注意CP的出现）

## Slide 21
边沿D触发器（三角形符号）
边沿JK触发器（JK取值影响触发器状态）

## Slide 22
T触发器和 T’触发器

## Slide 23
eg：

## Slide 24
如何判断一个电路是否自启动:
判断依据：所有可能状态都在计数序列中，无非法状态，任何初始状态都能进入有效循环。
看看有没有‘走不出来’的死胡同或坏环。

## Slide 25
同步时序电路的设计
Eg: 设计一个“011”序列检测器，用来检测串行二进制序列，要求每当连续输入011时，检测器输出为1，否则输出为0。其典型输入输出序列如下:
(1) 逻辑抽象
设输入为X，输出为Y
状态选定 S0 = 1，S1 = 0，S2= 01，S3 = 011
状态转换说明，当脉冲到来时，若第一位为1进入S0，若为0进入S1。此后根据现态和输入，转移到相应的次态。检测到连续输入011时输出Y=1，否则Y=0。
(2) 绘制原始状态图

## Slide 26
S1
S0
S3
S2
1/0
0/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
1/0
(3) 绘制原始状态表
Sn | Sn+1/Y | 
 | X=0 | X=1
S0 | S1/0 | S0/0
S1 | S1/0 | S2/0
S2 | S1/0 | S3/1
S3 | S1/0 | S0/0
次态
相同
(4) 状态化简
（次态相同，次态交错，次态循环可合并）
（简化后个数=最大有效类个数）
Sn | Sn+1/Y | 
 | X=0 | X=1
S0 | S1/0 | S0/0
S1 | S1/0 | S2/0
S2 | S1/0 | S3/1
(5) 状态编码
（位数为m，状态个数为n，则2m-1 <n<=2m
编码原则:1.次态相同，现态相邻;
2.同一现态，次态相邻﹔
3.输出相同，现态相邻;
4.初始状态分配为0;）
S0 = 2‘b00, S1 = 2’b01, S2 = 2’b10.

## Slide 27
(6) 状态转换真值表
Q1n | Q0n | X | Q1n+1 | Q0n+1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | x | x | x
1 | 1 | 1 | x | x | x
(7) 写出激励矩阵、输出矩阵和对应方程
有3个状态，选择两个JK触发器。
参考JK触发器的特性方程写方程。

## Slide 28
Q1n | Q0n | X | Q1n+1 | Q0n+1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | x | x | x
1 | 1 | 1 | x | x | x
(7) 写出激励矩阵、输出矩阵和对应方程
J1 = Q0n · X
K1 = 1

## Slide 29
Q1n | Q0n | X | Q1n+1 | Q0n+1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | x | x | x
1 | 1 | 1 | x | x | x
(7) 写出激励矩阵、输出矩阵和对应方程
J0 =
K0 = X
Y =
Q1n · X

## Slide 31
04
PART FOUR
Verilog代码

## Slide 32
Verilog中：<=在语句块结束时，同时赋值。硬件有对应电路。
=在该条语句结束时赋值。硬件没有对应电路。

## Slide 33
组合电路

## Slide 36
时序电路

## Slide 40
注意Moore型与Mealy型的细微区别

## Slide 41
总体试题难度不是特别难，不过需要对主要知识点还是掌握的比较好，稍有变通创新（主要是分析题），代码题主要还是靠背这些模版为主（注意大体逻辑框架，改卷比较松别纠结语法错误）
百度网盘资料，里面我觉得有个数字逻辑简化ppt比较有用（还有发的ppt)，内容有点多，不过过一遍基本所有要考的东西都在里面，还可能会抽盲盒到里面的例题
通过网盘分享的文件：数字逻辑
链接: https://pan.baidu.com/s/1jrI2iEATCOXOKoS4k05j-A?pwd=29aj 提取码: 29aj
--来自百度网盘超级会员v1的分享

## Slide 42
THANKS